## Slide 1: MES与EcoEmos接口集成
接口列表：
1.当MES接收到电池车间的订单下发请求时，将符合下发要求的订单下发给电池车间
2.MES定时检查是否有符合要求的BOM，将符合下发要求的BOM下发给电池车间
3.电池车间进行生产时，将采集到的过点信息、追溯绑定信息、模组检测信息、动态检测信息、静态检测信息、接受拧紧信息、水冷泄漏信息、接受气密性信息、在线返修信息、视觉检测信息、成品SN与工单关系绑定信息、成品SN与工单关系解绑信息、拉入拉出信息、出站状态结果信息发送给MES系统
WebService Client
ShopOperationsServer(SOS)
电池BOM
集成方式:使用WebService；
电池订单
生产执行（RA MES）
电车车间（库卡 MES）
生产数据采集
WebService Server
气密性信息
视觉检测信息
在线返修信息
出站状态结果
动态检测信息
拧紧信息
静态检测信息
水冷泄漏信息
SN工单绑定
追溯绑定信息
过点信息
模组检测信息
电池BOM
拉入拉出信息
电池订单
SN工单解绑

## Slide 2: 过点信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  | ○ | 
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  |  | 
 | tray_number | 托盘号 | CHAR | 12 |  |  | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | station | 工站 | CHAR | 10 |  |  | 
 | begin_time | 入站时间点 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | end_time | 出站时间点 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | qa_status | 工位质检状态 | CHAR | 10 |  | ○ | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | postingdate | 过点日期 | CHAR | 8 |  |  | YYYYMMDD
 | postingtime | 过点时间 | CHAR | 8 |  |  | HHMISS
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 3: 追溯绑定信息接口字段
传出参数(表头) Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | char | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | char | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品sn | char | 50 |  |  | 
 | materialbarcode | 原材料条码 | char | 200 |  | ○ | 
 | station | 站点 | char | 25 |  |  | 
 | step_no | 工步编号 | char | 8 |  |  | 
 | result | 工步结果 | char | 4 |  |  | 
 | oper_time | 时间 | char | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | workcentercode | 产线编号 | char | 10 |  |  | 
 | overallresults | 整体工站状态结果 | char | 8 |  |  | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 4: 模组检测信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | Product_sn_number | 模组SN序列号 | char | 200 |  | ○ | 
 | station | 站点 | char | 10 |  |  | 
 | voltage | 电压值 | char | 10 |  |  | 
 | max_voltage | 电压上限值 | char | 10 |  |  | 
 | Min_voltage | 电压下限值 | char | 10 |  |  | 
 | result | 结果 | char | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | char | 10 |  |  | 
 | oper_time | 测试时间 | char | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 5: 动态检测接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | char | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | char | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | char | 30 |  |  | 
 | internalresistance1 | 测试直流内阻 | char | 10 |  |  | 
 | internalresistance2 | 测试直流内阻 | char | 10 |  |  | 
 | electricit | 记录电量 | char | 10 |  |  | 
 | voltage | 读取电压值 | char | 10 |  |  | 
 | cell_max_voltage | 电芯的最大电压 | char | 10 |  |  | 
 | cell_min_voltage | 电芯的最小电压 | char | 10 |  |  | 
 | cell_max_temp | 电芯的最大温度 | char | 10 |  |  | 
 | cell_min_temp | 电芯的最小温度 | char | 10 |  |  | 
 | falut_code | 记录故障码 | char | 200 |  |  | 
 | finalresult | 最终结果 | char | 10 |  |  | BYTON:动态测试要有整体测试结果； 每个电池包每次测试结果都上传记录，不覆盖；
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 6: 静态检测接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | char | 12 |  |  | 
 | part_number | 成品物料号 | char | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | char | 30 |  |  | 
 | equipotential1 | 上盖和下盖等电位1 | char | 10 |  |  | 具体测试点为4个； 测试硬件增加德普确认可以实现； ZB：测试点可能有变化或取消该测试，4个点位满足测量要求； ZB：0.00-15之间；
 | equipotential2 | 上盖和下盖等电位2 | char | 10 |  |  | 
 | equipotential3 | 上盖和下盖等电位3 | char | 10 |  |  | 
 | equipotential4 | 上盖和下盖等电位4 | char | 10 |  |  | 
 | bms_version | BMS软件版本 | char | 20 |  |  | 
 | voltage1 | 输出电压1 | char | 10 |  |  | 德普确认可以实现； ZB：正常续航2个点，高续航是3个点，共计5个点； ZB：200.00-500.00；
 | voltage2 | 输出电压2 | char | 10 |  |  | 
 | voltage3 | 输出电压3 | char | 10 |  |  | 
 | voltage4 | 输出电压4 | char | 10 |  |  | 
 | voltage5 | 输出电压5 | char | 10 |  |  | 
 | bms_canresult | CAN信号结果 | char | 10 |  |  | 
 | bms_canfaultcode | 记录故障码 | char | 200 |  |  | 德普：故障码会有分隔， KUKA：建议设置最大长度数值； 最大数值以DTClist数量为依据，做定义 BYTON：DTC最多上传30个； 一个DTC为5位，加一个分隔符；30个DTC为：180位
 | cell_avervoltage | 电芯电压平均值 | char | 10 |  |  | ZB:少有所有电芯的电压值，所有电芯值与最小值的差值； ZB：正常续航及高续航都是96个；
 | ambienttemp | 环境温度 | char | 10 |  |  | ZB：16项与19项参数重复；
 | coolantintemp | 进冷却液温度； | char | 10 |  |  | 
 | coolantouttemp | 出冷却液温度； | char | 10 |  |  | 
 | coolantambienttemp | 环境温度 | char | 10 |  |  | 
 | coolantintempdiff | 进冷却液温度与环境温度差值 | char | 10 |  |  | 
 | coolantouttempdiff | 出冷却液温度与环境温度差值 | char | 10 |  |  | 
 | contactor_status1 | 继电器状态 | char | 10 |  |  | 合继电器需要提供安全算法； BYTON:无需安全算法，在dbc中有模拟VCU的信号，Message为VCU_BMS_01，Signal为VCU_Requested Mode BMS，置1即可；
 | contactor_voltage1 | 输出电压 | char | 10 |  |  | 
 | contactor_status2 | 继电器状态 | char | 10 |  |  | 
 | contactor_voltage2 | 输出电压 | char | 10 |  |  | 
 | isolation1 | 正极测试绝缘电阻； | char | 10 |  |  | 需要关闭电池包的绝缘自检？需要提供诊断协议 BYTON:无关闭电池包绝缘自检需求
 | isolation2 | 负极测试绝缘电阻； | char | 10 |  |  | 
 | hipotcurrent | 测试电流， | char | 10 |  |  | 
 | isolationcannormal | 正常状态读电阻 | char | 10 |  |  | 
 | isolationcanadd1 | 加电阻300，测电阻 | char | 10 |  |  | 
 | isolationcanadd2 | 加电阻30，测电阻 | char | 10 |  |  | 
 | faultcode | 记录故障码 | char | 200 |  |  | 
 | clear_fault_code | 清故障码 | char | 10 |  |  | 
 | isolationcanreduction | 还原状态电阻 | char | 10 |  |  | 
 | hvilloopreslut | 常态测试结果 | char | 10 |  |  | 
 | hvilloophvoltagefront | 前高压连接测试 | char | 10 |  |  | 
 | hvilloophvoltageafter | 后高压连接测试 | char | 10 |  |  | 
 | hvilloopaux | AUX连接测试 | char | 10 |  |  | 
 | finalresult | 最终结果 | char | 10 |  |  | BYTON:静态测试要有整体测试结果； 每个电池包每次测试结果都上传记录，不覆盖
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 7: 拧紧信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | battery_sn | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | pset | 螺丝枪PSET设置值 | CHAR | 4 |  |  | 
 | finaltorque | 最终扭力 | CHAR | 8 |  |  | 
 | finalangle | 最终角度 | CHAR | 8 |  |  | 
 | deviceid | 设备编号 | CHAR | 4 |  |  | 
 | controlid | 控制器编号 | CHAR | 4 |  |  | 
 | maxtorque | 最大扭力 | CHAR | 8 |  |  | 
 | mintorque | 最小扭力 | CHAR | 8 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
 | step_no | 工步 | CHAR | 8 |  |  | 
 | result | 结果 | CHAR | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | oper_time | 拧紧结束时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | code | 螺栓顺序编号 | CHAR | 10 |  | ○ | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 8: 水冷泄漏信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | testproid | 测试方案编号 | CHAR | 4 |  |  | 
 | testpressure | 测试压力 | CHAR | 8 |  |  | 
 | testrate | 泄漏率 | CHAR | 8 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
 | step_no | 工步 | CHAR | 8 |  |  | 
 | result | 结果 | CHAR | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | oper_time | 测试时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | cy_time | 循环时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 9: 气密性信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | partnumber | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | testproid | 测试方案编号 | CHAR | 4 |  |  | 
 | testpressure | 测试压力 | CHAR | 8 |  |  | 
 | testrate | 泄漏率 | CHAR | 8 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
 | step_no | 工步 | CHAR | 8 |  |  | 
 | result | 结果 | CHAR | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | oper_time | 测试时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | cy_time | 循环时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 10: 在线返修信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
 | step_no | 工步 | CHAR | 8 |  |  | 
 | result | 结果 | CHAR | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | oper_time | 返修时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | ngcode | NG代码 | CHAR | 10 |  |  | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 11: 视觉检测信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | result | 结果 | CHAR | 4 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | oper_time | 完成时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | visualcode | 视觉图片代码 | CHAR | 30 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 12: 拉入拉出信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  |  | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | pullout | 拉入拉出 | CHAR | 4 |  |  | 
 | oper_time | 操作时间 | CHAR | 20 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 13: 出站状态信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  |  | 
 | part_number | 成品物料号 | CHAR | 18 |  |  | 
 | sn_number | 成品SN | CHAR | 30 |  |  | 
 | station | 站点 | CHAR | 10 |  |  | 
 | in_time | 入站时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | out_time | 出站时间 | CHAR | 20 |  |  | YYYYMMDDHHMISS
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | result | 状态结果 | CHAR | 6 |  |  | 定义每个工站实际出站的状态是否ok/ng
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 14: 成品SN与工单绑定信息接口字段
传出参数(表头) Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 工单号 | CHAR | 12 |  | ○ | 
 | sn_number | 电池SN号 | CHAR | 30 |  |  | 
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  |  | 
 | sopnum | 配方编号 | CHAR | 30 |  |  | 
 | product_date | 法规生产日期 | CHAR | 8 |  |  | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 15: 电池订单信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | order_number | 计划订单 OrderNumber | CHAR | 12 |  | ○ | Header
 | action | 标记位（A:增/D:删/C:改） | CHAR | 1 |  | ○ | 对Release接口来说，此字段=A
 | part_number | pack成品物料号 | CHAR | 40 |  | ○ | 
 | tsequencenumber | 订单序列号 | CHAR | 12 |  | ○ | 总流水号
 | pendtime | 计划下线时间(Local Timestamp PaintShop Out) | CHAR | 14 |  | ○ | YYYYMMDDHHMISS 工厂所在的时区时间
 | tstarttime | 计划上线时间(Local Timestamp Final Assembly In) | CHAR | 14 |  | ○ | YYYYMMDDHHMISS 工厂所在的时区时间
 | workcentercode | 产线编号 | CHAR | 10 |  | ○ | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  | 

## Slide 16: 电池BOM信息接口字段
传出参数Outbound parameters | 字段名称 Field Name | 字段说明 Field Description | 数据类型 Data Type | 长度 Length | 数据条件 Data Conditions | 必输 Mandatory | 备注 Remarks
 | item | Item号 | CHAR | 52 |  | ○ | 
 | partnumber | 物料号 | CHAR | 40 |  | ○ | 
 | qty | 用量 | CHAR | 15 |  | ○ | 
 | uom | 单位 | CHAR | 3 |  | ○ | 
 | valid_fr | 有效期开始 | CHAR | 8 |  | ○ | YYYYMMDD
 | valid_to | 有效期结束 | CHAR | 8 |  | ○ | YYYYMMDD
 | location | Supply Area | CHAR | 10 |  | ○ | 
 | action | 标记位（A:增/D:删/C:改） | CHAR | 1 |  | ○ | 
返回参数 Returning Parameters | result | 处理结果 | CHAR | 3 |  | ○ | OK/NOK
 | reason | 原因 | CHAR | 200 |  |  |